 G:

S → “0x00 [opcode]” [0] Format Function Function → Arithmetic | UncJump | Logic | ConJump | Shift
Arithmetic → Sum | Sub | Mult | Div
Sum → “0x20 [add]”[1][24] | “0x21 [addu]”[1][24]
Sub→ “0x22 [sub]”[4][24] | “0x23 [subu]”[4][24]
Div → “0x1a‬ [div]”[5][24][28] | “0x1b [divu]”[6][24][28]
Mult → “0x18 [mult]”[7][24][28] | “0x19 [multu]”[7][24][28]
UncJump → “0x08 [jr][26][27]”
Logic → “0x24 [and]”[8][24] | “0x27 [nor]”[9][24] | “0x25 [or]”[10][24]
ConJump → “0x2a [slt]”[11][24] | “0x29 [sltu]”[12][24]
Shift → “0x00 [sll]”[13][24][28] | “0x02 [srl]”[14][24][28] | “0x03 [sra]”[15[24][28]
Format → “[0x00-0x1f] [(rs | 0x00)]”[19] B
B → “0x00 [shamt]” | “[0x00-0x1f] [rt][22]” C
C → “0x00 [shamt]” | “[0x00-0x1f] [rd][21]” D
D →  “0x00 [shamt]” | “[0x00-0x1f] [sa][23][25]”

Translation scheme from MIPS32 to RV32

[0] {se funct = "" entao S.opcode := "0x67" senao S.opcode := “0x33”}
[1] {Sum.opfunct7 := “0x00”, Sum.opfunct3 := “0x00”}
[2] {C.rs1 := rs.value}
[3] {C.rs2 := rt.value}
[4] {Sub.opfunct7 := “0x20”, Sub.opfunct3 := “0x00”}
[5] {Div.opfunct7 := “0x01”, Div.opfunct3 := “0x04”}
[6] {Div.opfunct7 := “0x01”, Div.opfunct3 := “0x05”}
[7] {Mult.opfunct7 := “0x01”, Mult.opfunct3 := “0x00”}
[8] {Logic.opfunct7 := “0x00”, Logic.opfunct3 := “0x07”}
[9] {Logic.opfunct7 := “0x00”, Logic.opfunct3 := “0x00”}
[10] {Logic.opfunct7 := “0x00”, Logic.opfunct3 := “0x06”}
[11] {ConJump.opfunct7 := “0x00”, ConJump.opfunct3 := “0x02”}
[12] {ConJump.opfunct7 := “0x00”, ConJump.opfunct3 := “0x03’”}
[13] {Shift.opfunct7 := “0x00”, Shift.opfunct3 := “0x01”}
[14] {Shift.opfunct7 := “0x00”, Shift.opfunct3 := “0x05”}
[15] {Shift.opfunct7 := “0x20”, Shift.opfunct3 := “0x06”}
[16] {Shift.function7 := “0x20”, Shift.opfunct3 := “0x06”}
[15] {Shift.opfunct7 := “0x20”, Shift.opfunct3 := “0x06”}
[18] {Shift.opfunct7 := “0x20”, Shift.opfunct3 := “0x06”}
[19] {Format_rs := rs.lex}
[21] {C_rd := rd.lex}
[22] {B_rt := rt.lex}
[23] {D_sa := sa.lex}
[24] {rv_instruction := funct7 + rs2 + rs + funct3 + rd + opcode}
[25] {rv_instructionAdd := “bin_n(D_sa) + 0x00 + 0x00 + (register) 0x13”}
[26] {UncJump_funct3 = "0x00"}
[27] {rv_instruction := 0x00 + 0x00(x0 = $zero) + 0x00 0x1f(x1 = ra) + opcode}
[28] {rv_instructionAddi := 0x00 + (use_register) + 0x13}